## Slide 1: Link Budget

## Slide 2: Link Budget
O objetivo é termos no receptor uma certa RSR (SNR) desejada
Depende da técnica de transmissão e dos requisitos de qualidade desejados
  Ex., velocidade de transmissão, banda do sinal, distorção, taxa de erro
O sistema apresenta várias perdas de potência no caminho
  Qual a potência de transmissão necessária?
  Qual a distância máxima entre transmissor e receptor?

## Slide 3: Link Budget Ruído
Cada elemento de um receptor tem perdas (filtros, diplexers, divisores conectores) e/ou adiciona ruído (LNA, mixers)
Noise factor
Noise Figure
Para Devices em Cascata

## Slide 4: Noise Figure Exemplos
Em um receptor temos um filtro com NF 6 dB de atenuação seguido de um LNA com fator de ganho de 20 dB e NF de 3 dB, e um mixer, com perda de 7 dB e NF de 6 dB. Se precisamos de uma RSR de 20 dB para uma banda de 1 MHz, qual a potência desejada na entrada do receptor?

## Slide 5: Link Budget Sensibilidade
A sensibilidade do receptor (sensitivity) é a menor potência necessária para detectar o sinal

## Slide 6: Link Budget Cabeado
Sinal de transmitido passa por:
  Perda de Propagação, dB/km
  Perdas em conectores
  Filtros de recepção, LNA, com figura de ruído

## Slide 7: Link Budget Exemplos
Em um cabo coaxial, precisamos de RSR = 10 dB, em uma banda de 10 MHz, a figura de ruído do receptor é de 6 dB. O cabo apresenta uma perda de 30 dB por km. A potência de transmissão é de 1 W. Qual a sensibilidade do receptor? Qual o comprimento máximo do cabo (a uma temperatura de 300 K)?

## Slide 8: Link Budget Sem Fio
Sinal de rádio transmitido passa por:
  Antenas de Tx Ganho
  Perdas de cabo (em dB)
  Propagação
    Perda ou, em dB,
  Antenas de Rx, Ganho
  Filtros de recepção, LNA, com figura de ruído

## Slide 9: Link Budget Exemplos
Um enlace de comunicações móveis operando em 3,5 GHz exige uma RSR de 23 dB. A antena na torre de celular têm um ganho de 17 dBi e no terminal móvel de 3 dBi, e o enlace tem uma perda de propagação de espaço livre, dada por . Cabos e conectores adicionam mais 2 dB de perdas. Qual a potência de transmissão necessária a uma distância de 100m? Considera a temperatura de 300 K e uma figura de ruído de 3 dB.