## Slide 1: Pulse Code Modulation

## Slide 2: Pulse Code Modulation (PCM)
  Amostragem (eixo do tempo)
  +
  Quantização (eixo de valores)
  =
  Pulse code Modulation (PCM)
Sinal analógico
Sinal digital
t
Sinal analógico
Sinal digital001 111 110 110 110 110 111 111 001 011 …
000
001
010
011
111
110
101
100

## Slide 3: Taxa de Bits do PCM
Rb = fs  b
Taxa de amostragem (amostras por segundo)
Taxa de bits (bps) PCM
Número de
bits por amostra
Bm
3.300 Hz
fs
8 kHz
b
12 bits
L
4.096 níveis
Rb
96 kbps
Ex.: Sinal de voz com banda telefônica,
  Quantizador uniforme

## Slide 4: Erro de quantização relativo
. . .
qmax independe da magnitude de x
IDEAL:
qmax relativo (ou percentual) depende da magnitude de x
QUANTIZADOR NÃO-UNIFORME

## Slide 5: Quantização Não-Uniforme
t
t
t
t
Uniforme
Não-Uniforme

## Slide 6: Quantização não-uniforme baseada Compansão
Compressor
C[ · ]
Quantizador
uniforme
Q[ · ]
Codificador
Palavra-código binária
Decodificador
Expansor
C-1[ · ]
compressão + expansão = compansão

## Slide 7: Quantização não-uniforme baseada Compansão (Companding)
Não-uniforme
Uniforme
Compressor C[ · ]
Quantizador uniforme
Q[ · ]

## Slide 8: Padrão PCM para codificação de voz ITU-T G.711
Amostragem a 8 ksamples/s
Quantização não-uniforme com compansão
  8 bits /amostra
  Lei-m (EUA, Canadá, Japão)
  Lei-A (resto do mundo)
Taxa de bits = 64 kbps

## Slide 9: Características de compressão
Lei-A
Lei-

## Slide 10: Sistema PCM Lei m - EUA, Canadá e Japão

## Slide 11: Sistema PCM Lei A – Resto do Mundo

## Slide 12: Razão Sinal-Ruído de Quantização Com Compansão
RSRq (dB)
Efeito da sobrecarga

## Slide 13: Log-PCM: Lei-A ou Lei-m ITU-T G.711
Bm
3.300 Hz
fs
8 kHz
n
8 bits
L
256 níveis
Rb
64 kb/s
Sinal de voz com banda telefônica

## Slide 14: Largura de banda de transmissão requerida pelo PCM
Por um canal não-ruidoso com uma largura de banda de transmissão de BT Hz é possível transmitir, sem erro, no máximo 2BT elementos de informação (ou símbolos) independentes por segundo
Largura de banda de transmissão mínima teórica requerida para transmitir Rs símbolos por seg.

## Slide 15: Largura de banda de transmissão requerida pelo PCM
Portanto, a largura espectral de x(t) é de Rs / 2 hertz.

## Slide 16: Sinalização NRZ binária e quaternária
Binária
Quaternária

## Slide 17: Sinalização NRZ binária e quaternária
+3K
0
Tempo
Dados binários
+K
-K
-3K
Ts = 2Tb
Tb
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
A
0
-A
Tempo
Sinal NRZ polar binário
Sinal NRZ quaternário

## Slide 18: Elementos básicos de um sistema PCM
Filtro
passa-baixos
Amostrador
(S&H)
Quantizador
Codificador
Sinal-mensagem analógico
Sinal PAM
Conversor A/D
Sinal PCM
Transmissor
Circuito de
regeneração
Decodificador
Filtro
passa-baixos
(reconstrução)
Sinal PCM degradado
Sinal-mensagem reconstruído
Sinal PAM quantizado
Receptor
Canal ( trajeto de transmissão)
Repetidor
regenerativo
Repetidor
regenerativo
Sinal PCM degradado
Sinal PCM regenerado

## Slide 19: Codificação PCM diferencial – DPCM

Preditor
Decodificador
Q[· ]

-
+
Codificador
Preditor
e[k] : erro de reconstrução

## Slide 20: Codificação PCM diferencial – DPCM

Preditor
Decodificador
Q[· ]

-
+
Codificador
Preditor
Esse componente do erro de reconstrução pode assumir valores muito grandes

## Slide 21: Filtro transversal usado como preditor linear

## Slide 22: Efeito da predição na faixa dinâmica das amostras
Sinal original, x[k]
Erro de predição, d[k] = x[k] – x[k – 1]

## Slide 23: Sistema DPCM Prático
Q[· ]
-
+

Preditor
Codificador
Decodificador
Preditor

Preditor


## Slide 24: Sistema DPCM: transmissor e receptor

## Slide 25: DPCM – Ganho de Predição

## Slide 26: Ganho de Predição
No caso de sinais de voz, esse ganho é de 4 a 11 dB. Isso permite que o número de bits por amostra em um sistema DPCM seja 1 a 2 bits menor que aquele requerido pelo PCM para propiciar a mesma RSR. Para uma taxa de amostragem de 8 kHz, isso significa uma economia de 8 a 16 kbps.
Um ganho maior do que o mencionado pode ser obtido se o preditor e o quantizador do esquema DPCM forem adaptativos. Nesse caso, o esquema é denominado ADPCM (adaptive differential pulse-code modulation). Um ADPCM que despende 32 kbps pode propiciar praticamente a mesma qualidade de um PCM lei-A que despende 64 kbps.

## Slide 27: ADPCM – G.726

## Slide 28: Padrões ITU-T para telefonia fixa
Padrão
Esquema
Taxa de amostragem
Bits por amostra
Taxa de bits
Qualidade (MOS&)
Ano de conclusão
G.711
Log-PCM
8 kHz
8 bits
64 kbps
4,3
1972
G.721$
ADPCM
8 kHz
4 bits
32 kbps
4,1
1984
$ Atualmente o padrão G.721 faz parte do padrão G.726
& MOS: mean opinion score (escore médio de opnião) — é uma medida subjetiva da qualidade de um sinal de voz, com uma escala de cinco pontos:
5 (excelente), 4 (boa), 3 (satisfatória ou razoável), 2 (ruim) e 1 (muito ruim)

## Slide 29: Padrões do ITU-T para telefonia fixa

## Slide 30: Padrões ITU-T para telefonia fixa
Padrão G-721 ainda é usado em telefonia digital (com fio)
Outros padrões mais eficientes sçao utilizados
  G-729 (VoIP)
  Opus
  AMR/EVS (celular)
Codecs (coder-decoder) modernos implementam versões mais sofisticadas do mesmo princípio do ADPCM
  Codificar erro de predição em vez do sinal em si

## Slide 31: Modulação Delta
One-bit quantizer



Transmissor:
Receptor:
Sinal amostrado a taxa

## Slide 32: Modulação Delta Exemplo

## Slide 33: Modulação Delta Erros de Quantização

## Slide 34: Adaptive Delta Modulation (ADM)
Ruído de granularidade e slope distortion dependem do tamanho de passo D
Podemos variar o passo de acordo com características do sinal

## Slide 35: Modulação Delta Uso
Modulação Delta teve pouca aplicação para codificação de voz
  Exceto em algumas aplicações militares
Mas é a base de conversores analógico-digital modernos