## Slide 1: Modulação - Introdução

## Slide 2: Revisão

## Slide 3: Modulação
Modulação é o processo em que algum parâmetro de uma portadora é modificado de acordo com um sinal mensagem, gerando um sinal modulado
Modulador
m(t)
x(t)
c(t)
são função de

## Slide 4: Banda Base x Banda Passante

## Slide 5: Modulação AM DSB-SC
Amplitude Modulation
Double Side Band – Suppressed Carrier
Dado um sinal de banda base m(t)
Amplitude da portadora varia de acordo com sinal
Ä
m(t)
sinal
cos(2pfct)
portadora

## Slide 6: Modulação AM – DSB/SC
m(t)
m(t)cos(2pfct)
t
t
f
M(f)
B
-B
f
F(f)
-fc
fc
USB
LSB
LSB + USB = DSB

## Slide 7: AM DSB-SC Demodulação – na Frequência
Filtro
Passa-Baixa
HLP(f)
Ä
cos(2pfct)
portadora
e(t)
m(t)/2
sinal
f
E(f)
-2fc
2fc
B
HLP(f)
f
M(f)
B

## Slide 8: AM DSB-SC Demodulação Síncrona / Coerente

Filtro
passa-baixa
Oscilador
local
Canal não
distorcivo
r
y
Se
Se
o receptor precisa gerar uma portadora local sincronizada em frequência e coerente em fase com aquela usada pelo modulador no transmissor.
Erro de fase
Atenuação (pode ser 0)

## Slide 9: Modulação em Amplitude DSB+C (with carrier)
Sinal AM: definição
Portadora destacada
Bandas laterais
Portadora destacada
Bandas laterais

## Slide 10: Espectro de um sinal AM
BT = 2Bm
f 
fc
-fc
0
Bm
-Bm
M( f )

- fc
f 
fc
0
S( f )
2Bm
2Bm
Banda lateral inferior
Banda lateral superior
Banda lateral inferior
Banda lateral superior
Ac /2
Ac /2

## Slide 11: AM SSB/VSB

## Slide 12: Sinal DSB Double Side Band
f 
fc
-fc
0
Bm
-Bm
M( f )
- fc
f 
fc
0
S( f )
2Bm
2Bm
Banda lateral inferior
Banda lateral superior
(USB)
Banda lateral inferior
(LSB)
Banda lateral superior
Largura de banda de transmissão DSB = BT = 2Bm
Para sinais reais, , e portanto LSB e USB contêm a mesma informação

## Slide 13: Sinal SSB (Single Side Band) USB
f 
fc
-fc
0
Bm
-Bm
M( f )
- fc
f 
fc
0
S( f )
2Bm
2Bm
Banda lateral inferior
Banda lateral superior
Banda lateral inferior
Banda lateral superior
Largura de banda de transmissão SSB = BT = Bm
USB contém toda a informação

## Slide 14: Sinal SSB (Single Side Band) LSB
f 
fc
-fc
0
Bm
-Bm
M( f )
Largura de banda de transmissão SSB = BT = Bm
LSB contém toda a informação
- fc
f 
fc
0
S( f )
2Bm
2Bm
Banda lateral inferior
Banda lateral superior
Banda lateral inferior
Banda lateral superior

## Slide 15: Geração de Sinais SSB Filtragem Seletiva

Sinal Modulante
Filtro passa-faixa
(deixa passar
apenas uma das
bandas laterais)
Oscilador
fosc= fc
Modulador balanceado
Sinal SSB
Sinal DSB-SC
Para essa geração do sinal SSB ser possível, o sinal modulante deve ter uma lacuna espectral centrada em 0 Hz.

## Slide 16: Geração de Sinais SSB Desafios de Filtragem Seletiva
Geração de sinal SSB exige filtro passa-faixa ideal
entre e
Que é impossível de se implementar...
Ou o sinal não deve conter componentes com frequência baixa, facilitando o projeto do filtro

## Slide 17: Geração de sinais SSB para sinais de voz Filtragem Seletiva
Sinais de voz com banda telefônica (300 - 3200 Hz) produzem um sinal DSB-SC com uma lacuna de 600 Hz entre as bandas laterais

## Slide 18: Geração de sinais SSB Método da defasagem



Defasador de -90o
para 0< f <Bm
Oscilador
fosc= fc
-90o
Processamento de banda básica
Modulador balanceado
Modulador balanceado
Sinal SSB
Sinal modulante

## Slide 19: Transformada de Hilbert Defasagem Ideal

## Slide 20: Transformada de Hilbert Pares
Sinal | Transformada de Hilbert
() | 
() | 

## Slide 21: Transformada de Hilbert Propriedades
Linearidade:
Transformada Dupla
Derivação

## Slide 22: Geração de sinais SSB para sinais de voz Método da defasagem

## Slide 23: Geração de sinais SSB para sinais de voz Método da defasagem
Definições:
onde

## Slide 24: Geração de sinais SSB para sinais de voz Método da defasagem (USB)

## Slide 25: Geração de sinais SSB para sinais de voz Método da defasagem (LSB)

## Slide 26: Sinal SSB Modulante Tonal

## Slide 27: Geração de Sinais SSB Desafios da Defasagem
Geração de sinal SSB exige defasador ideal
Que é impossível de se implementar (resposta impulsional é infinita e não causal)
Ou (novamente) o sinal não deve conter componentes com frequência baixa, facilitando o projeto do filtro

## Slide 28: Demodulação de sinais SSB detecção coerente

Filtro
passa-baixos
fcorte= Bm
Oscilador local
fosc= fc

## Slide 29: Detecção de envoltória de sinais SSB+C com portadora destacada

## Slide 30: Detecção de envoltória de sinais SSB+C com portadora destacada
+
–
Detector de
envoltória
(ideal)
+
–
+
–
Usando expansão binomial e desprezando os termos de maior ordem.
A eficiência do SSB+C é extremamente baixa

## Slide 31: SSB Utilização
Comunicações Marítimas Aeronáuticas em HF (entre 3 MHz e 30 MHz)
  Longo alcance
  Até hoje em dia
Rádio-Amador em HF
Multiplexação de Sinais de voz em telefonia analógica (até anos 1980)

## Slide 32: AM-VSB Vestigial Side Band

## Slide 33: Motivação para o uso da técnica VSB
Largura de banda de transmissão:
BT = Bm+ Bv
Dificuldade para gerar um sinal SSB
banda lateral vestigial (vestigial sideband – VSB).
  uma das bandas laterais é preservada quase intacta enquanto que da outra banda lateral é deixado apenas um resíduo, ou vestígio, que compensa a parte afetada da outra banda lateral.
  A largura espectral de um sinal VSB é maior que a do sinal SSB correspondente, mas é bem menor que a largura espectral de um sinal DSB.
Tipicamente, Bv  0,25 Bm
BLI
BLS

## Slide 34: Espectro DSB, SSB, VSB

## Slide 35: Geração de Sinais VSB

Filtro
passa-faixa,
Hv ( f )
Sinal-mensagem
Sinal moduladoVSB
Sinal modulado DSB-SC
...

## Slide 36: Demodulação de um sinal VSB: detecção coerente

Filtro
passa-baixos,
Hd ( f )
Sinal VSB
Para que o sinal de informação seja recuperado sem distorção

## Slide 37: Escolha do Filtro Vestigial
Se Hv( f ) for escolhido de modo que

## Slide 38: VSB em TV analógica
Sinal de vídeo tem componentes DC
  SSB não é viável
Sinal de vídeo é muito largo (4,2 MHz)
  DSB desperdiça muita banda

## Slide 39: VSB em TV Analógica

## Slide 40: Espectro Sistema PAL-M Padrão Brasileiro de TV Analógica
6 MHz
4,5 MHz
0,75 MHz
1,25 MHz
0,25 MHz
3,57561149 MHz
Freq. da portadora de vídeo
Freq. da subportadora de cor
Freq. da portadora de áudio
Espectro do sinal de vídeo
Espectro do sinal de áudio
Resposta de freqüência do amplificador de FI do receptor
4,2 MHz

## Slide 41: Espectro Real de TV Analógica

## Slide 42: O VSB hoje em dia
TV Analógica foi descontinuada na maior parte do mundo
O sistema de TV digital americano (ATSC 1.0 e 2.0) ainda usa uma versão digital do VSB

## Slide 43: Espectro TV

## Slide 44
f 
fc
-fc
0
Bm
-Bm
f 
fc
-fc
0
Bm
-Bm
f 
fc
-fc
0
2Bm
2Bm
f 
fc
-fc
0
Filtro vestigial
Bv
Bm
Bv
Bm

## Slide 45: Sinais VSB+C: detecção de envoltória
A distorção pode ser reduzida de duas formas:
Reduzindo a percentagem de modulação; isto é, reduzindo a sensibilidade de amplitude, ka, do modulador .
Aumentando a largura da banda lateral vestigial para reduzir mQ(t)
Causa distorção
No padrão para TV comercial, a largura da banda lateral vestigial (que é  0,75 MHz, ou  1/6 de uma banda lateral completa, que é  4,2 MHz ) foi determinada para que a distorção ficasse dentro de limites toleráveis quando a percentagem de modulação fosse próxima de 100%.

## Slide 46: Componentes YUV
O sistema PAL usa o modelo YUV para o espaço de cor.
http://en.wikipedia.org/wiki/YUV

## Slide 47: QAM Quadrature AM

## Slide 48: AM – DSB Como melhorar?
AM DSB ocupa o dobro da banda mecessária para carregar informações
Em AM SSB apenas metade da banda é transmitida
  Mas é difícil de se implementar
Solução: enviar 2 sinais de banda B para ocubar uma banda 2B

## Slide 49: Multiplexação com portadoras em quadratura




Defasador
-90o
Oscilador local
Filtro
passa-baixos
Filtro
passa-baixos

Defasador
-90o
TRANSMISSOR
RECEPTOR

## Slide 50: Demodulação QAM
Eliminados pelos filtros PB

## Slide 51: Interferência de co-canal em QAM
Na prática, e é pequeno, mas não é zero, e varia aleatoriamente. Isso causa a distorção dos sinais-mensagens e a interferência de um sinal-mensagem sobre o outro (interferência de co-canal), uma vez que
A atenuação desigual da BLS e da BLI durante a transmissão também causa interferência de co-canal (ou crosstalk).

## Slide 52: A envoltória Complexa
Podemos reescrever
Como
Com
a envoltória complexa do sinal