## Slide 1: Introdução

## Slide 2: O que é “Comunicação”
Segundo a Wikipedia
A comunicação (do latim communicatio.onis,]que significa "ação de participar") é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário, que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta.
As telecomunicações dizem respeito às distintas tecnologias de comunicações à distância , como a telegrafia, a telefonia, as radiocomunicações, a teledifusão e a internet, entre outras que envolvem a transmissão e recepção de sinais de áudio (sons), vídeo (imagens) e dados.
A principal finalidade das telecomunicações é suprir a necessidade humana de se comunicar à distância. (Notas: Não só à distância, mas no tempo, e hoje em dia, não só humana)

## Slide 3: Tipos de Comunicação

## Slide 4: Rede de Comunicações
Cada linha é um enlace / link

## Slide 5: Enlace de um Sistema de Comunicações
mensagem
transdutor
sinal de
entrada
t
Transmissor
Modulador
sinal
transmitido
t
canal
t
sinal com
distorção
Å
ruído
t
sinal com
distorção
e ruído
receptor
sinal de
saída
t
transdutor
mensagem
(estimada)
fonte
destino
011001...
011011...

## Slide 6: Enlace
Objetivo
Enviar mensagem de uma fonte a um (ou mais) destino
Eficientemente
Usando os recursos de forma eficiente
Banda
Energia / Potência
Complexidade
Fielmente
De modo que a mensagem no destino seja o mais próximo possível da mensagem no destino

## Slide 7: Enlace - Elementos
Fonte
  Origina a mensagem
  Voz, vídeo, áudio, dados, ...
Destino
  Recebe a mensagem
Transdutor de fonte
  Converte mensagem em um sinal (forma de onda) que pode ser transmitido
Transdutor de destino
  Converte sinal recebido em uma mensagem
Sinal pode ser analógico ou digital

## Slide 8: Sinais Analógicos e Digitais
Mensagens Analógicas:
  Valores podem assumir infinitos valores em um intervalo contínuo
  Exemplos
    Sinal de voz
    Intensidade luminosa de um pixel
    Dados meteorológicos (temperatura, umidade, etc)
    ....
Mensagens digitais
  São constituídas de um número finito de símbolos (alfabeto)
  Exemplos:
    Mensagens de texto
    Frequência à aula
    Gols do Flamengo a cada jogo
    Bits
    ....

## Slide 9: Conversão Analógico-Digital
conversão de um valor analógico para um digital é chamado de digitalização
  Quantização (eixo de valores)
    Acarreta perdas pelo erro de quantização (níveis são finitos)
  Amostragem (eixo do tempo)
    Pode ocorrer com perdas ou não (Teorema da Amostragem de Nyquist)
  Sinal digital pode ser representado como sequência de bits
Sinal analógico
Sinal digital
t
Sinal analógico
Sinal digital
000
001
010
011
111
110
101
100

## Slide 10: Sinais Determinísticos e Aleatórios
Mensagens Determinísticas:
  Sinal x(t) é conhecido em todo instante do tempo
Mensagens Aleatórias
  Sinal é aleatório
  Existe uma densidade de probabilidade (conhecida ou não)
Todo sinal em um sistema de comunicações é aleatório!!
  Ou não seria necessário transmiti-lo.....

## Slide 11: Enlace - Transmissor
Processa o sinal-mensagem e o adequa ao canal utilizado, gerando sinal
  Onda eletromagnética
    Rádio
    Luz
  Onda acústica
  ….
Transmissor inclui:
  Codificação de canal,
  Multiplexação
  Modulação ou codificação de linha
  Amplificação

## Slide 12: Enlace – Canal O que é
Diversos significados em telecomunicações
  Uma alocação de recursos: um canal de TV, um canal de voz celular
No nosso caso: Meio físico para transmissão de informação
O que constitui o canal?
  Características do equipamento
  Características do meio de transmissão
Exemplos de meios de transmissão:
  Informação transmitida no espaço
    Cabo coaxial
    Fibra óptica
    Ar (comunicações sem fio, radiodifusão)
    Água (sonar)
  Informação transmitida no tempo
    Meio de gravação (disco magnético ou ótico)
Equipamentos:
  Antenas
  Amplificadores
  Cabeça de gravação magnética
  ....

## Slide 13: Enlace – Canal O que ele faz
O canal atenua o sinal
O canal distorce o sinal
  Não linearmente
  Linearmente
O canal acrescenta ruído ao sinal
  Ruído é um sinal aleatório aditivo
  Possíveis fontes de ruído:
    Interferência de outras fontes de transmissão
    Interferência de equipamentos elétricos
    Relâmpagos, radiação solar
    Ruído térmico
    Arranhões e impurezas (em meios de armazenamento)
    ...

## Slide 14: Enlace - Receptor
Processa o sinal eletromagnético recebido do canal
  Desfaz operações do transmissor
    demodulação,
    decodificação,
    Demultiplexação
    …
  Compensa distorções do canal
    Filtragem,
    Estimação de canal,
    equalização,
    sincronização
    …
Entrega estimativa do sinal mensagem

## Slide 15: Sinal Tempo - Frequência
Sinal: variação do campo eletro-magnético ao longo do tempo g(t)
Qualquer sinal no tempo pode ser representado no domínio da frequência
  Transformada de Fourier
É muitas vezes mais fácil analisar o sinal no domínio da frequência!
Espectro é a representação do sinal na frequência
Conceito amplamente utilizado
  Ex. : frequência de um canal de TV/rádio, largura de banda de um sinal de áudio, etc.
  Espectro é um conceito matemático!
    (mas fenômenos físicos tem comportamentos senoidais)
t
f
G( f )
=
g( t)

## Slide 16: Espectro
Sinal é Aleatório, mas na Frequência ele tem uma Densidade Espectral de Potência que o descreve
TV
Celular

## Slide 17: Modulação
Uma portadora é um sinal sinusoidal de alta frequência fc
c(t) = A cos(2pfct + q)
Modulação é o processo em que algum parâmetro de uma portadora é modificado de acordo com um sinal mensagem, gerando um sinal modulado
Modulador
m(t)
x(t)
c(t)

## Slide 18: Modulação Exemplos
Portadora
Sinal Mensagem
Sinal AM
Sinal FM

## Slide 19: Modulação Analógica
Converte um sinal-mensagem analógico de banda básica em um sinal analógico de alta frequência em banda passante
Sinal-mensagem
de banda básica
portadora
Sinal modulado
passa-faixa
f 
0
Bm
-Bm
M( f )
Na prática, geralmente fc >>Bm
-fc
f 
fc
0
S( f )
BT
BT
Modulador

## Slide 20: Modulação Digital
Converte um sinal-mensagem digital (sequência de bits) em um sinal analógico de alta frequência em banda passante
Sinal-mensagem
digital
portadora
Sinal modulado
passa-faixa
-fc
f 
fc
0
S( f )
BT
BT
Modulador
01100101110 ...

## Slide 21: Modulação Para Que?
Para facilitar a transmissão no meio físico
  Em transmissão sem fio, Tamanho de antenas limitado pelo comprimento de onda
  Em fibras ópticas, para gerarmos sinais na frequência da luz visível ( entre 4,3 x 1014 e 7.5 x 1014 Hz)
Para transmitirmos vários sinais no mesmo meio físico (multiplexação)
Fonte
1
Fonte
2
Fonte
3
Destinatário
1
Destinatário
2
Destinatário
3
Canal
Multiplex
Demultiplex

## Slide 22: Multiplexação
Transmissão de vários sinais no mesmo canal
FDM (Frequency Division Multiplexing)
  Diferentes sinais em banda base modulados em portadoras diferentes
  Todos os sinais transmitidos simultaneamente
TDM (Time division multiplexing)
  Uma só portadora para todos os sinais em banda base
  Diferentes sinais transmitidos em intervalos de tempo diferentes
  Aplica-se à transmissão digital
Podemos combinar os dois métodos

## Slide 23: Quantidade de Informação Métricas
Mensagens analógicas:
  largura da banda básica ocupada pelo sinal-mensagem
  Ex. sinal de vídeo tem banda maior que sinal de áudio
Para mensagens digitais:
  a taxa de bits ou largura de banda digital (bit/s or bps) não é exatamente uma medida da quantidade de informação contida em um fluxo de bits,
    mensagem pode ter redundância
  mas geralmente está relacionada com essa quantidade.

## Slide 24: Decibel Definição
Razão entre potências:
dB é adimensional
Algumas unidades de potência:
porém, para amplitudes AS e AN

## Slide 25: Decibel Por que usar
Em telecomunicações dB é amplamente utilizado
Desempenho de um sistema depende da relação entre a potência do sinal e a potência do ruído (e interferências) no receptor
  Razão Sinal-Ruído (RSR) ou Signal-to-Noise Ratio (SNR)
Tipicamente em dB
  Ex. se SNR = 3dB, potência do sinal é 2x maior que a potência do ruído
Por que dB?
  Trabalhar com somas em vez de multiplicações
  Lidar com ordens de grandeza diferentes
    Ex. Um canal atenua um sinal em 120 dB é o mesmo que o sinal recebido é 1012 vezes menor que o transmitido
  Escala logarítmica melhor representa (visualmente) diversos fenômenos

## Slide 26: Qualidade de Sinais de Transmissão
Razão Sinal-Ruído (RSR)
  Signal-to-Noise-Ratio (SNR)
Razão entre potência do sinal (P) e a potência do ruído (N)
Na maior parte dos canais, potência do sinal cai com distância, mas do ruído não Þ RSR diminui
distância
potência
sinal
ruído

## Slide 27: Qualidade de Mensagens Analógicas
Distorção tipicamente medida em termos do erro quadrático médio (mean square error)
Erro
Para mensagens de áudio e vídeo tipicamente a percepção de distorção depende de características do sistema sensorial humano

## Slide 28: Qualidade de Mensagens Digitais
Taxa de erro de bit (bit error rate – BER)
Bits são usualmente agrupados em pacotes
Taxa de erro de pacotes ou quadros
  (packet error rate – PER, frame error rate- FER ou block error rate - BLER )
  Um bit errado já inviabiliza pacote
BER/PER desejada depende do serviço
BER depende da RSR do sinal analógico modulado

## Slide 29: Critérios para escolha de um esquema de transmissão
BT
Ps
Cx
Q tdeIt
Q ldeIr
BT – Largura da banda de transmissão
Ps – Potência do sinal transmitido
Qtde It – Quantidade de informação transmitida
Recursos primários de um sistema de comunicação
Qlde Ir – Qualidade da informação recebida
Cx – Complexidade dos esquemas de transmissão e de recepção
Objetivo é maximizar a quantidade de informação e a qualidade, utilizando poucos recursos e com baixa complexidade....
Eficiência
Qualidade